| Предельные нагрузки на профнастил. |  |
| --- | --- |

| Схема 1 укладки профнастила (2 опоры). Схема 2 укладки профнастила (3 опоры). Схема 3 укладки профнастила (4 опоры). Схема 4 укладки профнастила (5 опор). Ниже приведена таблица с указанием предельной нагрузки профнастила по несущей способности. Профнастил ПС 8 Тип профиля Собственный вес, кг/м2 Шаг опор, м Предельная нагрузка по несущей способности, кг/м2 Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4 С-8-0.5 4.2 0.6 338.8 280.0 400.4 308.0 4.2 1.0 121.0 118.0 143.0 110.0 4.2 1.2 73.0 68.0 83.0 64.0 Профнастил ПС 15 Тип профиля Собственный вес, кг/м2 Шаг опор, м Предельная нагрузка по несущей способности, кг/м2 Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4 С-15-0.5 4.3 1.0 526.7 526.7 658.3 524.5 4.3 1.2 365.7 365.7 457.2 364.2 4.3 1.5 234.1 234.1 292.6 233.1 С-15-0.6 5.2 1.0 696.0 646.9 808.6 646.9 5.2 1.4 355.1 330.0 412.5 330.0 5.2 1.8 214.8 199.7 249.6 199.7 С-15-0.7 6.0 1.0 867.6 806.4 1008.0 806.4 6.0 1.5 385.6 358.4 448.0 358.4 6.0 2.0 216.9 201.6 252.0 201.6 Профнастил ПС, ПК 20 Тип профиля Собственный вес, кг/м2 Шаг опор, м Предельная нагрузка по несущей способности, кг/м2 Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4 НС-20-0.5 4.45 1.0 372.0 338.0 358.0 - 4.45 1.5 165.0 159.0 169.0 - 4.45 2.0 93.0 92.0 98.0 - НС-20-0.7 6.2 1.0 696.0 566.0 601.0 - 6.2 1.5 | 309.0 268.3 283.0 - 6.2 2.0 174.0 156.0 166.0 - Профнастил ПК 35 Тип профиля Собственный вес, кг/м2 Шаг опор, м Предельная нагрузка по несущей способности, кг/м2 Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4 НС-35-0.5 4.45 1.0 505.0 403.0 504.0 - 4.45 1.5 225.0 179.0 241.0 - 4.45 2.0 127.0 101.0 126.0 - НС-35-0.7 6.2 1.0 768.0 600.0 749.0 - 6.2 1.5 342.0 267.3 333.0 - 6.2 2.0 192.0 150.0 188.0 - Профнастил ПК 44 Тип профиля Собственный вес, кг/м2 Шаг опор, м Предельная нагрузка по несущей способности, кг/м2 Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4 НС-44-0.5 4.65 1.5 548.0 466.8 583.5 545.6 4.65 2.0 308.3 262.6 328.2 306.9 4.65 2.5 197.3 168.1 210.1 196.4 НС-44-0.6 5.6 1.5 700.2 598.8 748.4 699.8 5.6 2.2 311.2 266.1 332.6 311.0 5.6 3.0 175.1 149.7 187.1 174.9 НС-44-0.7 6.55 1.5 893.1 751.0 938.7 877.7 6.55 2.2 396.9 333.8 417.2 390.1 6.55 3.0 223.3 187.7 234.7 219.4 Профнастил Н 60 Тип профиля Собственный вес, кг/м2 Шаг опор, м Предельная нагрузка по несущей способности, кг/м2 Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4 Н-60-0.5 4.9 1.5 659.6 791.6 989.5 925.2 4.9 2.2 293.2 351.8 439.8 411.2 4.9 3.0 164.9 197.9 247.4 231.3 Н-60-0.7 6.75 1.5 1045.3 1136.6 1420.8 1328.4 6.75 2.5 376.3 409.2 511.5 478.2 6.75 3.5 192.0 208.8 261.0 244.0 Н-60-1.0 9.8 1.5 1725.2 1725.2 2156.5 2016.4 9.8 2.75 513.3 513.3 641.6 600.0 9.8 4.0 242.6 242.6 303.3 283.5 Профнастил Н 75 Тип профиля Собственный вес, кг/м2 Шаг опор, м Предельная нагрузка по несущей способности, кг/м2 Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4 Н-75-0.7 7.65 2.0 976.0 989.0 1220.0 - 7.65 3.0 409.0 434.0 542.1 - 7.65 4.0 155.0 244.0 300.4 - Н-75-0.8 8.74 2.0 1170.2 1213.6 1462.8 - 8.74 3.0 416.8 520.2 650.5 - 8.74 4.0 177.0 292.8 342.0 - Н-75-1.0 11.1 2.0 1589.2 1714.2 1986.5 - 11.1 3.0 574.3 706.3 883.6 - 11.1 4.0 218.6 397.6 420.3 - |
| --- | --- |